Тема: Механическое движение и его виды

Излучение и прием звуковых волн

Цель:   Определить среднюю  частоту  колебаний голосовых связок и рассчитать длину излучаемой волны.

Оборудование: компоненты цифровой лаборатории «Архимед», микрофонный датчик.

Ход работы

- Соберите компоненты  цифровой лаборатории.

- Регистратор/настройка/ число замеров 11200 /режим записи- простое измерение.

- Негромко пойте гласный звук, например «А». ПУСК. Когда появиться надпись

« Процесс загрузки»,  прекратите пение.

- Выделите часть графика. Для этого левой кнопкой мыши сделайте двойной  щелчок  по линии графика: появится черная стрелка. Повторите  двойной щелчок: появится вторая черная стрелка. Выделите стрелками 4-5 колебаний/график/ отрезать.

- Выделите один период  на графике (пункт 4). Под осью времени найдите значение периода и частоты.

- Рассчитайте длину звуковой волны, которую Вы излучаете при пении звука.

- Результаты представьте в виде таблицы.

- Повторите опыт для другого гласного звука.