Тема: Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел

Изучение изотермического расширения газа

Цель: Выявить закономерности изотермического расширения газа

Оборудование: шприц на 20 мл, датчик давления, компоненты  цифровой лаборатории «Архимед».

Ход работы

| V*10-6 , м 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, Па |  |  |  |  |  |  |
| P *V*10-6 ,Н*м |  |  |  |  |  |  |

- Поставьте поршень шприца около деления 10 мл. Соедините датчик со шприцом.

- Настройте регистратор: частота замеров -10 в секунду/ режим записи - простое измерение/время замеров около 1 минуты.

- Начертите таблицу для записей.

- ПУСК. Увеличивайте объем сосуда с 10 мл до 15 мл, делая остановку у каждого деления для регистрации давления газа при заданном объеме (остановка отражается на графике в виде горизонтального  участка)

- Проведите процедуру определения среднего   давления газа при  заданном объеме: на   горизонтальном участке сделайте двойной  клик левой клавишей мыши. Повторите клик. Две черные стрелки разместите в начале и конце выбранного горизонтального участка. Анализ/статистика/среднее значение  (единицы измерения Па). Среднее значение округлите до целых и занесите в соответствующую ячейку таблицы.

- Проведите расчеты и заполните третью строку таблицы.

- С помощью программы «EXCEL» постройте график зависимости давления от объема при постоянной температуре.

- Выявите закономерности изотермического расширения и дайте им объяснение, используя уравнение  состояния идеального газа (уравнение Клайперона – Менделеева).